пм.01  Проектирование объектов архитектурной среды

МДК 01.05 Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. Проектирование и строительство в условиях реставрации и реконструкции

Тема 1.5.3  Использование систем автоматизированного проектирования

20.04.2020

Практическая работа №32.

ПОДГОТОВКА ЧЕРТЕЖА К ПЕЧАТИ. ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ. ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ  ЧЕРТЕЖА.  СОЗДАНИЕ НА ОДНОМ ЛИСТЕ ДЕТАЛИ В РАЗНОМ МАСШТАБЕ. ОСОБЕННОСТИ ВЫВОДА НА ПЕЧАТЬ ОБЪЕКТОВ С РАЗНЫМИ МАСШТАБАМИ НА ОДНОМ ЛИСТЕ.

Печать чертежа

Перейдите на вкладку "Вывод" панель "Печать""Печать".

В диалоговом окне "Печать" в группе "Принтер/Плоттер" выберите из списка имя печатающего устройства.

В группе "Формат" выберите из списка формат бумаги для печати.

(Не обязательно) Задайте число печатаемых экземпляров в поле "Число экземпляров".

В группе "Печатаемая область" укажите фрагмент чертежа, выводимый на печать.

В группе "Масштаб печати" из раскрывающегося списка "Масштаб" выберите необходимый масштаб.

Для отображения других параметров нажмите кнопку "Дополнительные параметры".

(Не обязательно) В группе "Таблица стилей печати" выберите таблицу стилей печати из списка.

(Не обязательно) Настройте параметры в группах "ВЭкраны с тонированием" и "Параметры печати".

Примечание Штемпель в чертеже не сохраняется и используется только во время распечатки чертежа.

В группе "Ориентация чертежа" задайте ориентацию.

Нажмите "ОК".

Задание масштаба печати

Для вывода чертежа на печать можно выбрать из списка один из предлагаемых масштабов печати в реальных координатах или указать свой масштаб. Кроме этого, можно установить масштаб "Вписать"; в этом случае масштаб будет подобран таким образом, что выводимый на печать чертеж окажется вписанным в выбранный формат листа.

При рисовании объекты обычно изображаются в натуральную величину. Пользователь сам решает, с какой единицей реального мира (дюйм, миллиметр, метр и т. д.) сопоставить единицу чертежа. Например, если размеры реальных объектов удобно выражать в миллиметрах, то одна единица чертежа соответствует одному миллиметру. В дальнейшем при печати чертежа можно либо задать точный масштаб, либо воспользоваться режимом вписывания чертежа в заданный формат листа бумаги.

В большинстве случаев печать чертежей выполняется с точным масштабом. Метод задания масштаба печати зависит от выбора между вкладками листа и модели при печати:

При выборе вкладки "Модель" задание масштаба печати выполняется в диалоговом окне "Печать". Этот масштаб определяет отношение единицы длины на напечатанном чертеже к единице реального мира, использованной при построении чертежа.

При выборе одной из вкладок листов используются два масштаба. Первый из них задается для всего листа чертежа установленного формата и обычно определяется отношением 1:1. Второй масштаб применяется к самой модели, изображаемой на видовых экранах листа. Он определяет для каждого видового экрана как отношение размеров формата листа к размерам модели на видовом экране.

Примечание Можно изменить список масштабов, отображающихся во всех списках видов и масштабов печати, с помощью команды СПИСМАСШТРЕД.

Задание нестандартных масштабов

Во время печати можно выбирать единицы измерения (дюймы или миллиметры). Так, например, выбрав опцию "мм" (миллиметры) и указав в числовом поле значение 1, а в поле "Единицы чертежа" значение 10, можно тем самым установить масштаб, при котором каждые 10 миллиметров чертежа при выводе на печать будут преобразовываться в 1 миллиметр.

На рисунке показан результат печати лампы в трех различных масштабах.

Вписывание чертежа в лист бумаги

Для черновых вариантов чертежей точность задания масштаба не столь важна. Здесь лучше воспользоваться опцией "Вписать" для печати чертежа в наибольшем из возможных для данного формата масштабе. Ширина или высота чертежа соответствует ширине или высоте листа.

Опция масштабирования "Вписать" используется автоматически при печати вида в перспективе из пространства модели, даже если был выбран другой масштаб.

При выборе параметра "Вписать" происходит также изменение размеров текстовых объектов для отражения отношения форматов печатаемых объектов к формату объектов чертежа. Этот масштаб обновляется при каждом изменении формата бумаги, устройства печати, начала чертежа, ориентации или размеров печатаемой области в диалоговом окне "Печать".

Примечание Опция не доступна, если для области печати задан параметр "Разметка листа".

Печать с использованием масштаба в реальных координатах

Перейдите на вкладку "Вывод" панель "Печать""Печать".

В диалоговом окне "Печать" в группе "Масштаб печати" выберите масштаб из раскрывающегося списка.

Нажмите "ОК" для вывода чертежа на печать.

Печать с использованием нестандартного масштаба

Перейдите на вкладку "Вывод"панель "Печать""Печать".

В диалоговом окне "Печать" в группе "Масштаб печати" введите пользовательский масштаб. Масштаб задается двумя значениями, определяющими отношение единиц измерения. Первое значение задает число единиц измерения на чертеже, а второе - соответствующее число единиц чертежа. Тип единиц измерения определяется размером листа, но его можно изменить, выбрав из списка.

При вводе значений пользовательского масштаба автоматически происходит выбор опции "Пользовательский" из раскрывающего списка "Масштаб"; при этом параметры пользовательского масштаба могут совпадать с установками уже выбранного из списка масштаба. Пользовательский масштаб определяется отношением между единицами печати и чертежа; например, соотношения 1:12 и 2:24 приводят к выводу на печать в одном и том же масштабе.

Нажмите "ОК" для вывода чертежа на печать.

Вписывание чертежа в лист бумаги

Перейдите на вкладку "Вывод"панель "Печать""Печать".

В диалоговом окне "Печать" в группе "Масштаб печати" выберите опцию "Вписать".

Полученный масштаб будет вычислен автоматически. В соответствующем поле отображается отношение размеров печатаемых объектов к размерам объектов чертежа.

Нажмите "ОК" для вывода чертежа на печать.

Примечание Опция не доступна, если для области печати задан параметр "Лист".

Последовательность выполнения задания:

1. Выполнить практическую работу на примере любого сохранённого ранее чертежа.

2. Сохранить с именем группы и фамилией студента.

3. Сфотографировать полученный рисунок (имя файла должно быть видно).

4. Фотоотчёт прислать на страницу: https://vk.com/id152251688 (вступить в сообщество «Информатика»)  или на электронную почту: iranizamova1980@mail.ru